Автоматизация технологического процесса и производства
Выполнил: Новоселов
Андрей Антонович
2021

---
Технологическая схема

---
Показатели эффективности
Эффективность работы оценивается значением	эфпоказателем эффективности, характеризующим функционирование в ТОУ в целях и принимающим числовым значением в зависимости от возмущающих и управляющих воздействий. В качестве КУ принимают выходные параметры процесса, характеризующие целевой продукт — его расхода или одну из важнейших характеристик, в том числе качественных.
Показателем эффективности данного процесса является:
- Температура в помещении: 21 ±4 °С
- Температура горячей воды на бытовые нужды: +55°С

---
Возмущающие воздействия
Возмущающее воздействие – воздействие, стремящееся нарушить функциональную связь между задающим воздействием и регулируемой величиной.
К ним относят:
- Температура наружного воздуха
- Температура теплоносителя
- Образование коррозии
- Засоление/засорение трубопровода

---
Термометр сопротивления ТСП-100П
Технические характеристики:
- Соединение Резьбовое соединение: М 18x1,5
- Диапазон измеряемых температур: от минус 200 до плюс 400°С
- Класс допуска: В
- Класс защиты: IP54
- Средний срок службы: 8 лет
- Поверка: не реже раза в 4 года
- Погружная часть: 200 мм

---
Датчик избыточного давления ПД100
Технические характеристики:
- Рабочее давление: от 0 до 4.0МПа
- Класс точности: 0.5
- Температура рабочей среды: минус 40 плюс 100 град С
- Напряжение питания: 12-36В постоянного тока
- Потребляемая мощность: не более 0.8ВА
- Степень защиты корпуса: IP65
- Температура окружающего воздуха: минус 40 плюс 80 град С
- Тип присоединения: резьба М20х1.5
- Материал корпуса: нержавеющая сталь

---
Первичный преобразователь расхода ППР100
Технические характеристики:
- Размер Dу: 100 мм
- Наибольший измеряемый средний объём расход жидкости: 637 м3/ч
- Давление в трубопроводе: 4 МПа
- Диапазон рабочей среды: от 0 до плюс 150
- Токовый сигнал: 4-20 мА

---
Назначение мнемотических схем
Мнемосхема — совокупность сигнальных устройств и сигнальных изображений оборудования и внутренних связей контролируемого объекта

---
Автоматизированное рабочее место
АРМ – комплекс вычислительной техники и программного обеспечения, располагающийся, непосредственно на рабочем месте сотрудника и предназначенный для автоматизации его работы в рамках специальности

---
Диспечеризация
SCADA-система - проблемно-ориентированное программное обеспечение, специально разработанное для нужд системных интеграторов, которое позволяет им в сжатые сроки, затратив небольшие средства, разрабатывать программное обеспечение верхнего уровня АСУ ТП.